СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  30.05.2019года № 20

г. Любим

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Любимского муниципального района Ярославской области и сельских поселений входящих в состав района, утвержденные решением Собрания представителей Любимского муниципального района

от  06.09.2017г. № 37

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Любимского муниципального района Ярославской области, Собрание  представителей   Любимского   муниципального    района Ярославской области

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования Любимского муниципального района Ярославской области и сельских поселений входящих в состав района, утвержденные решением Собрания представителей Любимского муниципального района от  06.09.2017г. № 37, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к газете «Наш край» -  «Любимский вестник».

Председатель Собрания представителей                                             А.В. Голосов

Глава муниципального района                                                              А.В.Кошкин

Приложение к

решению Собрания представителей

Любимского МР от  30.05.2019года № 20

Изменения, вносимые в Местные нормативы градостроительного проектирования Любимского муниципального района Ярославской области и сельских поселений входящих в состав района

Раздел 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Объекты, в области дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения, организации  транспортного  обслуживания населения между населенными пунктами в границах муниципального района

Плотность сети автодорог

Таблица 12

| Наименование объекта (расчетного показателя) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность сети автодорог местного значения вне границ населенных пунктов | км / кв. км территории | 0,18 | Не нормируется |

Таблица 13

| Наименование объекта (расчетного показателя) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов | км/ кв. км территории населенных пунктов | 48,94 | Не нормируется |

Парковки (парковочные места) в границах населенных пунктов

Таблица 14

| №№ пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Объекты образования, учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, отделения связи | машино-мест на 100 работающих | 5 | м | 250 |
|  | Объекты торговли | машино-мест на 100 м2 торговой площади | 5 |  |  |
|  | Поликлиники, ФАПы | машино-мест на 100 посетителей | 2 |  |  |
|  | Больницы | машино-мест на 100 коек | 3 |  |  |
|  | Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих в 2-х смежных сменах | 7 |  |  |
| 6. | Гостиницы (кроме высшего разряда) | машино-мест на 100 мест | 6 |  |  |
| 7. | Парки культуры и отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 5 | м | 400 |
| 8. | При многоквартирных жилых домах для легкового автотранспорта | машино-мест на квартиру | 1 | Не нормируется |
| 9. | Садоводческие товарищества | машино-мест на 10 участков | 7 |  |

Примечания:

- На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

- Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

Объекты в области обслуживания транспортных средств в границах

населенных пунктов

Таблица 15

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Автозаправочная станция | топливораздаточная колонка (ТРК) | 1 ТРК на 1200 легковых автомобилей | Не нормируется |
|  | Станции технического обслуживания | пост | 1 пост на 200 легковых автомобилей |  |

Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах  различных  категорий и вместимость площадок отдыха при единовременной остановке

Таблица 16

| № | Наименование объекта (расчетного показателя) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Расстояние между площадками отдыха | Не нормируется |
|  | I и II категория дорог | км | 15 |  |
|  | III категория дорог |  | 25 |  |
|  | IV категория дорог |  | 45 |  |
| 2 | Количество автомобилей при единовременной остановке |  |
|  | I ( II) категория дорог | шт | 20 (10) |  |
|  | III категория дорог |  | 10 |  |
|  | IV категория дорог |  | 10 |  |

Примечания:

1. На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

2. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать при интенсивности движения до 30000 транспортных единиц в сутки.

Автобусные остановки

Таблица 17

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автобусные остановки на дорогах I-III категории | остановка | 1 на 3 км | м | 800 |

Объекты в области обслуживания транспортных средств вне границ населенных пунктов

Таблица 18

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Станции технического обслуживания | пост | 1 пост на 200 легковых автомобилей | Не нормируется |
|  | Автозаправочная станция | топливораздаточная колонка (ТРК) | 1 ТРК на 1200 легковых автомобилей |  |

### Парковки (парковочные места) вне границ населенных пунктов

Таблица 19

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты дошкольного, начального, основного и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | 5 | м | 250 |
| 2 | Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | машино-мест на 100 работающих | 5 |  |  |
| 3 | Больницы | машино-мест на 100 коек | 3 |  |  |
| 4 | Поликлиники, офисы врача общей практики, ФАПы, амбулатории | машино-мест на 100 посещений | 2 |  |  |
| 5 | Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих в 2-х смежных сменах | 7 |  |  |
| 6 | Гостиницы (кроме высшего разряда) | машино-мест на 100 мест | 6 |  |  |
| 7 | Объекты торговли | машино-мест на 100 м2 торговой площади | 5 |  |  |
| 8 | Базы кратковременного отдыха (лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 |  |  |
| 9 | Рынки | 50 торговых мест | 20 |  |  |
| 10 | Парки в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 | м | 1000 |
| 11 | Дома и базы отдыха, туристические базы | машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 |  |  |
| 12 | Садоводческие товарищества | машино-мест на 10 участков | 7 | Не нормируется |

Примечание:

1. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно ............ 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200 .......................... 5 мест и дополнительно 3%.

2. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного

полотна автомобильных дорог местного значения

Таблица 20

| Ширина земляного полотна, м | Категория дороги | Число полос движения | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полосы движения | укрепленной полосы обочины | центральной разделительной полосы | остановочной полосы | Обочины См.5.21 | укрепленной полосы на разделительной полосе |
| 28,5; 36; 43,5 | IА | 4; 6; 8 | 3,75 | 0,75 | См. 5.28 | 6 | 2,50. см. 5.22 | 3,75 | 1 |
| 27,5; 35; 42,5 | IБ | 4; 6; 8 | 3.75 | 0,75 |  | 5 | 2,50. см. 5.22 | 3,75 | 1 |
| 21*; 28*; 17,5¹ | IВ | 4; 6; 8 | 3,75/3,50 | 0,75/0,50 |  | 5 | 2,50. см. 5.22 | 3,75 | 1 |
| 15; 12 | II | 2; 4 | 3,75/3,50 | 0,75/0,50 | – | 2,50. см. 5.22 | 3.75/2.5 | – |
| 12 | III | 2 | 3.,0 | 0,50 | – | – | 2,5 | – |
| 10 | IV | 2 | 3,00 | 0,50 | – | – | 2,0 | – |
| 4,5+3,5=8 | V | 1 | 4,5 | – | – | – | 1,75 | – |

Примечание:

1. (*) Наименьшая ширина центральной разделительной полосы согласно пункту 5.29 СП 34.13330.2012;

2. (5.22) –  номер пункта в СП 34.13330.2012.»